## Slide 1: A közeljövő megoldásai a hőközponti technológiákban
Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök
Flamco Kft.

## Slide 2: Tartalom:
Távfűtési rendszerek evolúciója (1G  4G)
Mit értünk hőközpont alatt?
Hőközpont alapfunkció
Követelmények egy hőközponttal szemben 2020. ban
Lehetséges megoldások, LogoMini, LogoDistrict, LogoMax, LogoThermic
Moduláris kialakítás előnyei
Decentralizált hőközpontok

## Slide 3: A távfűtés generációi
1G
2G
3G
4G
Gőz,
beton csövek,
1880-1930.
Hőm: >200°C
Forróvíz,
helyszínen gyártott hőközpontok,
1931-1980.
Hőm: >100°C
Melegvíz,
Előszigetelt csövek,
Előre gyártott kompakt hőközpontok, mérés, táv-felügyelet,
1981-2020.
Hőm: <100°C
Melegvíz,
Alacsony energia- szükséglet, kétirányú
2020.-
Hőm: < 50..60°C
Energiahatékonyság javulás
Lakóépületek energia fogyasztása csökken (hőszigetelés)

## Slide 4: HŐKÖZPONT ALAPFUNKCIÓ
Energia
Energia
Névleges nyomás:
PN16, PN25
Névleges hőmérséklet:
110°C, 130°C, 150 °C
Közeg:
Melegvíz, forróvíz, gőz
PN6
90°C, 80°C, 35°C, …
Fűtővíz
PN10
55°C, 45°C
HMV
Primer oldal
Szekunder oldal

## Slide 5: Követelmények (2020+)
Könnyen tervezhető és telepíthető
Versenyképes ár (Gáz kazánnal, hőszivattyúval összvetve)
Kis méretű, kompakt
Hosszú élettartam, könnyű karbantartás
Esztétikus
Könnyen kezelető
Fogyasztó is be tudjon avatkozni a működésbe, akár távolról is
Alacsony zajkibocsátás
Pontos szabályozás, komfortos
Táv-felügyelhető, táv-állítható
Mérés, táv-leolvasás
Energiahatékony és takarékos (primer dt, szabályozott szivattyúk, hőszigetelés)
3G és 4G távfűtésre is alkalmazható (3G:<100°C, 4G:<70°C, 4G: Alternatív E.F., kétirányú)
Alternatív energiaforrások integrálhatók legyenek (Nap, Gáz, Hőszivattyú)
Legyen modern és feleljen meg a ma és a jövő követelményeinek!

## Slide 6: Lehetséges megoldások
fűtés: 50kW – HMV 50 kW
LogoMini (“Kis Hőközpont”)
fűtés/HMV: 80 kW-ig
LogoDistrict (“Kis Hőközpont”)
igény szerint, bármely
teljesítmény
LogoMax

## Slide 7: Kis Hőközpontok
Primer oldali hőm.: 130°C (150°C)
Primer névleges nyomás: PN16
Teljesítmény: 25kW, 50kW, 70kW
Fűtés vagy Fűtés + HMV
Falra szerelhető
Burkolattal, hőszigeteléssel ellátott
Esztétikus megjelenésű
Kis helyigényű
Szabályozó elektronikával
Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozással
Ultrahangos hőmennyiségmérővel
Állandó mágneses forgórészű szivattyúkkal
Szekunder biztonsági szerelvényekkel
Szekunder szabályozó körökkel

## Slide 8: Kis Hőközpontok
Főbb alkotóelemek: primer és szekunder oldali elzáró szerelvények, nyomás és hőmérséklet mérők, szűrők, nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozók, motoros szelep, biztonsági szerelvények, tágulási tartály, szivattyú, szabályozó elektronika, hőmennyiségmérő
Fűtés:

## Slide 9: Kis Hőközpontok
Fűtési + HMV:
A fűtési kör kiegészül egy HMV körrel, amely hőcserélőt, motoros szelepet, biztonsági szerelvényeket és elzárókat tartalmaz

## Slide 10: Kis Hőközpontok
Fűtési + HMV:
HMV készítés szekunder oldali csőkígyós tárolóval, előnykapcsolással

## Slide 11: Moduláris megoldások
Fűtési + HMV:
Központi modul
Prim.HMV Csatl.
.
Előre gyártott szabályozó modulok
.
Szekunder HMV Csatl.
modul
HMV Tároló
Külső hőmérséklet érzékelő

## Slide 12: Hőkőzpont és szekunder szabályozás
Hőközpont előre gyártott szekunder oldali szabályozó körökkel
Primer főelzárók
Hőcserélő
Szekunder oldali szabályozó körök
Szabályozó elektronika
Biztonsági szerelvények

## Slide 13: Szekunder oldali moduláris szabályozó megoldások
Hidraulikus leválasztó
Osztó / Gyűjtő
Szivattyús kör
Kevert kör
Csatlakozó kengyelek
Hőszigetelés

## Slide 14: Felépítés előre gyártott elemekből
Csatlakozás a fűtési rendszerhez
Hodraulikus váltó vagy leválasztó
Karimás csatlakozók
Szivattyús egység
Közdarabok
Osztó / Gyűjtő egység
Kötés
Könnyű és gyors telepítés, bővíthető

## Slide 15: Kötőelemek működése
Kengyel
Gumigyűrű
Csővezeték

## Slide 16: Előre gyártott modulok
Szivattyús egység
Keverőkör

## Slide 17: Decentralizált fűtési rendszer
TÁVHŐ
Lakásban elhelyezett egységek
HMV
Decentralizált HMV
Egyedi mérés
Egyedi szabályozhatóság
Táv-felügyelet
Alacsony hőmérsékletű fűtés
LogoThermic
LogoThermic
Padlófűtés
LogoEco
Elektronikus szabályozás

## Slide 18: Köszönöm a figyelmet!
Egyházi Zoltán
okl.gépészmérnök
Flamco Kft.
Távhő Üzletág
zoltan.egyhazi@flamco.hu
00 36 30 149 44 19
www.tavho.org/e-learning