## Slide 2: Tartalom
KLÍMAVÁLTOZÁS HELYZETE
TÁVHŐ ZÖLDÍTÉSE
TÁVHŐ TERJEDÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE

## Slide 3
A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentős mértékű megváltozása, helyi vagy globális szinten.
Emberi tevékenységek hatására a változás természetes menete megváltozott  Globális felmelegedés 
A probléma eredője a fosszilis energiaforrások elégetéséből keletkező ÜHG emisszió
Klímaváltozás

## Slide 4
A klímaváltozást döntően az üvegházhatású gázok (ÜHG) légkörbe kerülése okozza. Közös jellemzőjük, hogy elnyelik és visszasugározzák az infravörös sugárzást a Föld felszínére, ami az üvegházhatáshoz, ezáltal a légkör felmelegedéséhez vezet.
Az ÜHG kibocsátás rendszerint szén-dioxid egyenértéken (CO2 eq) kerül összegzésre.
Antropogén eredetű ÜHG gázok |  |  |  |  | 
Gáz | Képlet | Fajlagos relatív üvegházhatás GWP | Légköri tartózkodási idő [év] | Légköri koncentráció | Részesedés az emberi eredetű kibocsátásban
Szén-dioxid | CO2 | 1 | 50-200 | 400 ppm | 81%
Metán | CH4 | 23 | 8-12 | 1 800 ppb | 11%
Dinitrogén-oxid | N2O | 314 | 110 -120 | 55 ppb | 6%
Fluorozott szénhidrogének | HFCs | 1 300 - 12 000 | 10 - 260 | 12 pptv | 2%
ÜHG gázok
Forrás: wikipédia

## Slide 5
A globális átlaghőmérséklet közel 1 Celsius fokkal nőtt az elmúlt évszázad során döntően a légköri szén-dioxid szint emelkedésének hatására.
Chart: Globális átlaghőmérséklet és a légköri CO2 szint kapcsolata
1. 2016. 14, 84 °C
2. 2019. 14, 80 °C
3. 2017. 14, 73 °C
450 ppm felett a felmelegedés hatásai visszafordíthatatlanná válhatnak!
3,5 ppm/év  10-15 év !
Hőmérsékleti maximumok
Forrás: National Climate Assessment
Globális felmelegedés

## Slide 6
A globális felmelegedés okozta klímakatasztrófa elkerülése érdekében 2015-ben 195 ország közreműködésével megszületett a világtörténelmi jelentőségő Párizsi Klímaegyezmény.
Párizsi Klímaegyezmény célkitűzései
2030-ig az ÜHG kibocsátás legalább 40 %-kal történő csökkentése az 1990-es bázisévhez képest
Éghajlatváltozás káros hatásaihoz történő alkalmazkodóképesség növelése
Globális felmelegedés mértékének 1,5 – 2 °C alatt tartása az iparosodás előtti szinthez képest
Magyarország az EU célkitűzéseivel összhangban klímasemlegességre törekszik 2050-re!
Párizsi Klímaegyezmény

## Slide 7
Magyarország a világ üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásának 0,1 %-át, az EU kibocsátásának pedig mindösszesen kb. 1 %-át adja. Jelentős klímateljesítmény a 32,7 %-os ÜHG kibocsátás csökkenés a bázisévhez képest.
Forrás: OECD
40 % -os ÜHG kibocsátás csökkenés
55 % -os ÜHG kibocsátás csökkenés
95 % -os ÜHG kibocsátás csökkenés
2050
2040
2030
Klímasemleges gazdaságra való átállás!
Chart: Magyarország ÜHG kibocsátása 1990-2018. között
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
ÜHG kibocsátás | 93.95 | 87.29 | 77.24 | 78.12 | 76.97 | 75.35 | 77.57 | 76.03 | 75.56 | 76.11 | 73.23 | 75.22 | 73.54 | 76.49 | 75.63 | 75.39 | 74.14 | 72.46 | 70.52 | 64.48 | 64.86 | 63.24 | 59.57 | 56.73 | 57.39 | 60.79 | 61.26 | 63.78 | 63.22
ÜHG kibocsátás hazánkban

## Slide 8
Jelenleg Magyarországon a teljes üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátás legnagyobb része, 73 %-a az energiaszektorból (energiatermelés és - felhasználás) származik.
Az energiapolitikai célkitűzések teljesülése megvalósíthatatlan az energiaszektor dekarbonizálása nélkül.
ÜHG kibocsátás ágazatonként
Forrás: OECD
Chart: Magyarország ÜHG kibocsátása ágazatonként 2018-ban
| Energiaszektor | Mezőgazdaság | Ipari termelés | Hulladékkezelés
 | 73.0159 | 11.1111 | 11.1111 | 4.7619

## Slide 9: Tartalom
TÁVHŐ ZÖLDÍTÉSE

## Slide 10
96 településen 222 távhőrendszer
Közel 20 ezer egyéb (nem lakossági) felhasználó
660 ezer távfűtött lakás -> 1,5 millió lakos
Chart: 
| Budapest | Debrecen | Miskolc | Pécs | Szeged | Győr | Tatabánya | Székesfehérvár | Nyíregyháza | Kecskemét | Egyéb
 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.7 | 28.3
Cca. 25 PJ/év értékesített hőmennyiség
67 % körüli földgáz részaránya a tüzelőanyag mixben
A 10 legnagyobb távhős város aránya 71 % !
Hazai távhőszektor áttekintése
A teljes lakásállomány 14,90 %-a
Forrás: MEKH

## Slide 11
A távhőszektor jelenleg 10%-os részesedéssel bír az országos földgáz felhasználásból, ezen belül a lakossági távhőellátás részesedése 8 százalékos.  jelentős ÜHG megtakarítási potenciál
Megújuló alapú meglévő távhőtermelő kapacitás ▪ 552 MW
biomassza 337 MW ▪ geotermikus 164 MW ▪ depóniagáz 0,5 MW ▪ hulladék 50 MW
Tüzelőanyag portfólió
Forrás: MEKH
2030
  50 %-os földgáz részarány
2019
  67 %-os földgáz részarány
2030
Nemzeti Energiastratégia
Zöld Távhő Program
2010
  83 %-os földgáz részarány
Chart: Távhőtermelők által felhasznált energiahordozó mennyiségek aránya 2019-ben
| Földgáz | Szén | Kommunális hulladék | Megújuló energiaforrások | Nukleáris fűtőelem | Egyéb
 | 67.465 | 0.59135 | 6.2947 | 24.2287 | 1.1485 | 0.27173

## Slide 12
Pécs Magyarország első olyan megyei jogú városa, ahol a távfűtéshez felhasznált hőenergia teljes mértékben megújuló forrásból származik.
Pécsi távhő megújuló alapokra helyezése
MAVIR Zrt.
31 500 háztartás 500 közintézmény
Gáz
Szalma
Fa
500 GWh/év
1500 TJ/év
Kapcsolt hő- és áram termelés
400 000 t/év
180 000 t/év
Forrás: VEOLIA

## Slide 13
A 60 éves pécsi erőmű Magyarország legnagyobb megújuló alapú kogenerációs erőműve. A távhő kapcsolt hő- és villamos energia termelés révén, különböző biomassza tüzelőanyagok felhasználásával kerül előállításra.
A pécsi erőmű bemutatása
1960
  Szén bázisú tüzelőanyag
  Földgáz +biomassza felhasználás
  Biomassza felhasználás
  Mecsek Mix alkalmazása
Erőművi hőkapcsolás 2013. októberétől
2004
2013
2019

## Slide 14
2004-től kezdve a fosszilis részarány folyamatosan csökkent az erőmű tüzelőanyagmixében, mígnem 2013-tól marginálissá vált.
Tüzelőanyag forrás változás az erőműben
Chart: Tüzelőanyag forrás változás az erőműben
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 50 | 42 | 40 | 33 | 30 | 28 | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 58 | 60 | 67 | 70 | 72 | 80 | 88 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98.31 | 99.89
Megújuló
Fosszilis
2019-ben a felhasználóknak szolgáltatott távhő 99,89 %-a biomassza felhasználás révén került megtermelésre, miközben a kapcsolt hőtermelés részaránya 88 % körül alakult!

## Slide 15
A pécsi távhő megújuló alapokra helyezésével az erőmű környezetterhelése, levegőszennyezőanyag- és ÜHG kibocsátása drasztikus mértékben visszaesett.
Szennyezőanyag kibocsátás megtakarítás az erőműben
Megújuló
Fosszilis
400.000. tonna éves CO2 megtakarítás évente!
Forrás: VEOLIA

## Slide 16: Tartalom
TÁVHŐ TERJEDÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE

## Slide 17
A távhőszolgáltatás társadalmi előnyeinek maximalizálása érdekében fontos a távhőszolgáltatási piac bővítése. Távhőszolgáltatás igénybevételét ösztönző szabályozási megoldásokkal azonban hazánkban csak elvétve lehet találkozni.
Távhő terjedésének ösztönzése
Megújuló
Fosszilis
A távő terjedése érdekében szükséges a kedvező szabályozási környezet és politikai támogatottság is!
Távhőszolgáltatás terjedését ösztönző (szabályozási) megoldások
Kedvezményes, 5 %-os ÁFA kulcs
7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosítása
Pályázati források (KEHOP)

## Slide 18
Nemzetközi példák alapján a távhő terjedését ösztönző jogi szabályozók nagy részre jellemzően helyi, önkormányzati szinten születik meg a nemzeti energiapolitikai irányelvekkel összhangban.
Szabályozási megoldások
Megújuló
Fosszilis
Chart: Kötelező csatlakozási szabályozások megoszlása*
| Nincs kötelező csatlakozás | Szolgáltatásin franchise övezetekben | Kereskedelmi, állami intézmények számára | Új építésű ingatlanoknak | Hacsak nem rendszerben az egész városra
 | 27 | 23 | 10 | 13 | 27
Legelterjedtebb szabályozási megoldás a „hacsak nem” típusú csatlakozási kötelezettség!
Megjegyzés*: a vizsgált 45 városban
Forrás: UNEP

## Slide 19
2014-2019 között a PÉTÁV Kft. mintegy 34 db új fogyasztási helyet csatlakoztatott a megújuló alapú távhőellátó rendszerre, közel 13 MW beépített teljesítménnyel.
Távhő bővülésével elérhető ÜHG megtakarítás
Megújuló
Fosszilis
Klímavédelmi és helyi levegőminőségi szempontból cél további épületek távhővel történő ellátása!