## Slide 1
R á c z k e v y L e v e n t e
30/964-2433
Levente.raczkevy@xylem.com
2 0 2 2 . 0 3 . 0 2 .
MATASZSZ IV. szeminárium
Xylem SmartBall
Csővezeték vizsgálat okos eszközzel

## Slide 4: A legszélesebb termékkínálat
VÍZKIVÉTEL
NYOMÁSFOKOZÁS
KERINGTETÉS HŰTÉS
HŐCSERÉLÉS
SZENNYVÍZ SZIVATTYÚK
CSAPADÉKVÍZ
HŐMENNYISÉG MÉRÉS
TECHNOLÓGIAI VÍZ

## Slide 5: Már a múltban is egyesítettük a leginnovatívabb márkákat
1924
2003
1918
1916
1984
1901
1948
1993
1968
1848
2004 2011
1967 1976
1938 1945

## Slide 6: Csővezeték javítás, felújítás
Hagyományos megközelítés
Csak látható hiba esetén történik javítás/ szakaszcsere
Életkor alapján történő vezeték csere
OKOS megközelítés
Adatelemzésen alapuló akusztikus profil alapján
Üzemeltetési hatékonyság és költségmegtakarítás
Csak a hibás csőszakasz cseréje a felújítási költségek optimalizálásával!!!

## Slide 7: A Xylem válasza - SmartBall
PURE SmartBall: Csővezetékben szabadon gördülő akusztikus állapotfelmérő platform
Megtalálja a rejtett szivárgásokat és légzárványokat
Rögzíti a vezeték nyomvonalát (igény esetén)
Azonosítja a nem dokumentált
szerelvényeket

## Slide 8
PURE SmartBall – Okos csővezeték vizsgálat
Mit kínál a SmartBall?
SmartBall
Napi akár 20 km vezeték vizsgálata
Víz, szennyvíz vezeték, szigetelt több rétegű távhővezték
Bármilyen cső típus
Szivárgás mérete, helye
Nyomvonal feltérképezés
Nem dokumentált szerelvények rögzítése
A hagyományos csővezetékvizsgálat
Veszteségmérés kiszakaszolással (nyomás és átfolyás mérés)
Lokalizálás elektroakusztikus lehallgatással (talajmikrofon)
Rezgések terjedésének mérése (csőfal és közeg)

## Slide 9
·
·

## Slide 10: SmartBall - Előnyök
·
·
szerelvényeken keresztül (szükséges
átmérő: 100mm)
Nem zavarja a vizsgált csőszakasz működését
Követési pontok között akár 1000m is lehet
Előzetes eredmények már 48 órán belül
Nagyon egyszerű telepítés

## Slide 11
·
·
Jellemző szivárgási fajták
„Pinhole”
Törés
Csatlakozás
Minden szivárgási méret számít, beleérve a legkisebbeket is
Érzékenység: 1,3 l/perc

## Slide 12: PURE SmartBall – Okos csővezeték vizsgálat
12
Rögzített adatok
Akusztikus (szivárgás és légzárvány)
Dinamikus nyomás (magasság és részleges dugulás)
Hőmérséklet
Irány
Gyorsulás

## Slide 13: SmartBall példák és a kiértékelés alapjai
13
Figure1. Fully Developed Gas Pocket (Pothof, 2011)
Világszerte több mint 25.000 km átvizsgált vezeték
Több mint 15 év tapasztalat
Kiterjedt akusztikai profil-adatbázis

## Slide 14: SmartBall behelyezési pont

## Slide 15
SmartBall kivételi pont

## Slide 16: SmartBall nyomonkövetés
16
A mérőeszköz valós idejű követése
SmartBall referenciavevő (SBR) az eszköz relatív
pozícióját mutatja a vevőhöz viszonyítva
Jeladók ajánlott elhelyezése 500-1000m egymástól

## Slide 17: SmartBall mérési jegyzőkönv
17

## Slide 18: PURE SmartBall – Műszaki jellemzők
 | Cső típusa | Bármilyen
 | Cső átmérő | 300mm-től
 | Behelyezési pont | 100mm csap
 | Kivételi pont | 100mm csap
 | Áramlási sebesség | 0.15 m/s-tól 2 m/s
 | Max. közeghőmérséklet | 70°C
 | Min-max nyomás | 1 bar – 34,5 bar
 | Szivárgás érzékenység | 1.3 L/min @ 1 bar (0,11 l/min @6,9 bar)
 | Helyzetmeghatározás | +/- 2 meters
Műszaki jellemzők
Előnyeink
15 év és 25.000 km tapasztalat (mérés, elemzés és riport készítés)
A mérőeszköz élő nyomon követése a felszínen
A szivárgás eredetének meghatározása (csatlakozás, csőfelület)
Légzárvány azonosítása
Csővezeték nyomvonalának feltérképezése
Magas szintű kooperáció

## Slide 19: Lengyelország – FORTUM Hőszolgáltató Wroclav - 2018
Előzmény:
Wroclav 630 ezer fős történelmi város
A FORTUM: kombinált erőmű üzemeltetése és a hőszolgáltatás
A megrendelő vélelmezte, hogy a távhővezeték visszatérő ágán szivárgás van
Kihívás:
Számos 90°könyök és U-alak, mely hagyományos vizsgálati
módszerek sorát kizárja.
A hang terjedését a szigetelés gátolja, így kívülről nem
hallhatóak a szivárgási jelek.
A szigetelés megbontása nem engedélyezett, így a referencia jeladók helyett a 90°könyökök lokációját vették alapul
Esettanulmány

## Slide 20: Lengyelország – FORTUM Hőszolgáltató Wroclav - 2018
Eredmény:
2 vizsgálati nap, 11 km vezeték
DN 1000 és DN 900 acél cső
6db szivárgás azonosítva
Mérési eredmény, és Xylem javaslatok: segítség a jövőbeli
költségtervezéshez, üzemeltetési biztonság javításához
„Ez volt az első alkalom az országban, hogy az innovatív SmartBall eszközzel szivárgást vizsgáltak, és az elektronikai eszköz tökéletesen vizsgázott, felderítette a gyenge pontokat, melyek veszélyeztetik a hálózat…„
Thomas Adamiok, Supervising Manager, Fortum Power and Heat Polska
Esettanulmány

## Slide 21: Összefoglalás
1
2
Rehabilitáljuk azokat mielőtt
katasztrofális csőtörésekké válnak
Azonosítani tudjuk a csövek kis százalékát
ahol valóban javításra van szükség
3 Segítünk egy reális csővezeték- rekonstrukciós terv elkészítésében a kiértékeléssel
Üzemeltetési költségek csökkentése
Elszivárgó vízmennyiség csökkentése
Felújítási költségek optimalizálása

## Slide 22
www.tavho.org/e-learning
Köszönöm a figyelmet!